УТВЕРЖДЕНО

решением муниципального Совета

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от 01.11.2017 года  № 36

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «ВОЛОШСКОЕ»

КОНОШСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№0124200000615002147-УЧ

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Волошское»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «ВОЛОШСКОЕ»

КОНОШСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№0124200000615002147-УЧ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2017

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ТООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Картограф |  | Демина К.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Волошское»

Коношского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 4. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта ограничений. Планировочная организация территории. | М 1:5 0000 |
|  | Карта 6. Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 7. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ВОЛОШСКОЕ»	10

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»	15

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ   ПЛАНИРОВАНИЮ	17

3.1. Планируемое функциональное зонирование территории	17

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной   структуры	28

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	29

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности	29

3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения	30

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	31

3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	32

3.4. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения	36

3.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	37

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности	42

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	45

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план муниципального образования «Волошское» Коношского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Волошское» разработан ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта № 0124200000615002147 от 26 июня 2015 г. с Администрацией муниципального образования «Волошское» Коношского муниципального района Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014 г., утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 30.12.2013 г. № 704, Постановления администрации МО «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2014 г. №  736 «О разработке документов территориального планирования на территории МО «Коношский муниципальный район на 2015 год», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)».

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и Техническим заданием на выполнение работ по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Волошское» (№ 0124200000615002147 от 26 июня 2015 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Волошское» лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Волошское» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Волошское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- Проект «Схема территориального планирования Коношского муниципального района» (ОАО «РоссНИПИУрбанистики», 2014 г., находится в стадии согласования).

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- Проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011г.);

- Проект районной планировки Архангельского внутри областного района (в составе Архангельского, Северодвинского, Новодвинского горсоветов, Приморского и Коношского районов), разработан институтом «Ленгипрогор», утвержден решением Архангельского областного Совета от 26.07.1984 № 108);

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельского областного собрания депутатов от 20.10.2006 № 306-14-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» Архангельской области и муниципальным образованием «Коношское» Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 .04.2013 года № 173-пп;

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Повышение эффективности сферы культуры в МО «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Развитие внутреннего и выездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2012-2020 годы)» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношкого района в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район» на 2015 годы»;

- Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Коношский муниципальный район» на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности администрации МО «Коношский муниципальный район» на 2014 год»;

- Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Территория молодежи-территория развития Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Трудовая молодежь Коношского района на 2015 год»;

- Постановление главы муниципального образования «Волошское» от 30.12.2011 № 82 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Волошское»;

- Распоряжение администрации муниципального образования МО «Волошское» от 23 апреля 2013 №23/1р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Волошское».

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Волошское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Волошское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Волошское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МО «Волошское» создано в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 16.12.2014) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

МО «Волошское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Волошское».

МО «Волошское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается на юго-западе района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 8) входят «Вохтомское», «Ерцевское», «Климовское», «Коношское», «Мирный», «Подюжское», «Тавреньгское».

МО «Волошское» находится в северо-западной части Коношского муниципального района и граничит с муниципальными образованиями «Вохтомское», «Мирный» Коношского муниципального района, Няндомским и Каргопольским муниципальными районами.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального устройства района

Площадь территории  муниципального образования составляет 50038 га, что составляет от площади Коношского муниципального района (845 900 га) – 5,91 %.

Население на 01.01.2015 г. составляет 975 чел. или 4,0 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Волошское» является посёлок Волошка, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 438,86 га и с населением 767 чел. (78,7 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от п. Волошка до административного районного центра – 70 км, до г. Вельск – 306,9 км, до областного центра – г. Архангельск – 450,4 км.

В границы МО «Волошское» входят 2 населённых пункта: посёлок Волошка, посёлок Вандыш.

Плотность населения составляет 0,020 чел./кв. км (в районе – 2,8 чел./кв. км).

Из общего количества населения – 975 чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 111 чел. (11,4 %), в трудоспособном возрасте – 376 чел. (38,6 %), старше трудоспособного возраста – 488 чел. (50,0 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

По территории муниципального образования проходят дороги местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов поселения с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Транспортная сеть представлена автомобильными дорогами регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, железнодорожной магистралью Москва–Архангельск, а  также дорогами местного значения в границах населенных пунктов. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческий маршрут Волошка-Коноша.

На территории поселения имеется железнодорожная станция Вандыш.

Профилирующие отрасли МО «Волошское» лесозаготовительная и сельское хозяйство.

Сельскохозяйственная отрасль представлена хозяйствами индивидуальных предпринимателей. Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание кормовых культур местного производства.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования представлено индивидуальными предпринимателями, занятыми в сфере  заготовки древесины.

Перспектива сельского поселения – развитие сельского и лесозаготовительного хозяйства, охота и туризм, добыча полезных ископаемых.

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена, для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах. Схемой территориального планирования муниципального образования «Коношский муниципальный район» предусматривается строительство нового межпоселкового газопровода высокого давления с ГРС «Коноша».

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 41,0 тыс. кв. м. Ветхий фонд составляет около 21 %.

Жилищная обеспеченность составляет 42,0 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура, за исключением электроснабжения и частично водоснабжения и теплоснабжения (школа, детский сад, клуб в п. Волошка обеспечены централизованной системой водоснабжения и теплоснабжения), в МО «Волошское» не развита. Отопление печное, водоснабжение обеспечивается из реки, колодцев и водозаборной скважины, канализация – выгребные ямы. На территории поселения действуют две котельные в п. Волошка и в п. Вандыш, которая отапливают социальные объекты.

По территории МО «Волошское» проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-220 кВ.

Телефонная связь осуществляется через мобильную связь операторов «МегаФон», «МТС», «Билайн».

В п. Волошка расположены административно-управленческих учреждений муниципального образования, объекты управления ЖКХ, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Волошское»:  МУП «ЖКХ Волошка».

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории МО нет. Планируется организация на землях лесного фонда регионального природного заказника «Волошский».

На территории МО «Волошское» отсутствуют объекты культурного наследия.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МОУ «Волошская средняя общеобразовательная школа» (п. Волошка) на 200 мест, Вандышская школа среднего общего образования (п. Вандыш) на 50 мест и детский сад (п. Волошка) на 30 мест;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: ФАП (п. Волошка);

- физическая культура и спорт: спортзал (п. Волошка), хоккейный корт (п. Волошка);

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями, общей площадью 362,7 кв. м;

- культура: МУК «Волошский Дом культуры» с 1 структурным подразделением: клуб поселка Вандыш;

- кладбища: вблизи п. Волошка – 13,01 га.

- пожарная часть: ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10.

Основные проблемы:

- обеспечение населения некачественной питьевой водой;

- наличие несанкционированной свалки бытовых отходов;

- загрязнения бытовыми сточными водами р. Волошка;

- подвержены затоплению во время прохождения паводка населенные пункты п. Волошка и п. Вандыш.

# РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ВОЛОШСКОЕ»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Волошское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генеральный план МО «Волошское» обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель  Генеральный план МО «Волошское» – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Волошское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – п. Волошка;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»

Положения о территориальном планировании Коношского района, куда структурно, наряду с семью (7) сельскими поселениями (Вохтомское, Ерцевское, Климовское, Коношское, Подюжское, Тавреньгское, сельское поселение Мирный) входит территория сельского поселения «Волошское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей (городское образование Мирный, Плесецкий, Каргопольский, Няндомский и Коношский район) Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Коношский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом. Средние баллы инвестиционных потенциалов района составляют: по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, пищевой промышленности 29,222 (4 место после Вельского, Устьянского и Плесецкого районов);

- по развитию строительного комплекса – 39,471 (5 место после Вельского, Плесецкого, Устьянского, Холмогорского районов);

- по развитию машиностроительного комплекса – 34,263 (5 место после Вельского, Устьянского, Плесецкого, Пинежского районов);

- по развитию лесопромышленного комплекса – 48,635 (4 место после Вельского, Устьянского и Плесецкого районов); при общей площади лесов среди  27 участковых лесничеств Архангельской области в 736,4 тыс. га (11 место) и общих запасах древесины в 90 608,8 тыс. м3 (15 место) – расчетная лесосека в районе составляет 1 285,7 тыс. м3 (2 место после Устьянского лесничества).

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской области и Коношского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Коношского района в целом и сельского поселения «Волошское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в Коношском районе будет развиваться вдоль существующего меридионального транспортного коридора «Москва – Коноша – Архангельск» и широтной планировочной оси на основе проектируемого транспортного коридора (железнодорожный и автомобильный транспорт) «Санкт-Петербург – Коноша – Воркута». Транспортный каркас дополняют автомобильные дороги регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, которые связывают большинство населенных пунктов с райцентром, а также железнодорожная магистраль Москва–Архангельск.

- на основании транспортного каркаса формируется районная система расселения, характеризующаяся радиальной структурой с главным планировочным центром района, транспортным узлом областного значения, административным центром района – пгт. Коноша и подцентрами в центрах поселений – п. Волошка, п. Фоминский, п. Подюга, д. Климовская, п. Ерцево;

- население района прогнозируется:

- городское (на 2020 г. и 2030 гг. соответственно) в 17,0 и 14,2 тыс. чел.;

- сельское – в 8,1 и 7,6 тыс. чел.;

- при оценке современного жилищного фонда района в 947,7 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 33,5 кв. м/чел., прогнозируется (до 2030 г.) увеличение жилищной обеспеченности на 8,0 кв. чел. и объем нового жилищного строительства в 174 тыс. м2  (ориентировочно, около 8,0 тыс. м2 ежегодно).

На территории МО «Волошское» в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской области планируется строительство следующих объектов экономики:

- размещение деревообрабатывающих производств предлагается на производственных площадках бывших предприятий в т.ч. в п. Волошка;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- строительство ж/д магистрали Коноша – Медгора через ст. Коношу предназначенной в основном для перевозки экспортно-импортных грузов. Трасса пройдет через пос. Мирный и далее по территории МО «Волошское»;

- дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры (строительство мостов и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения);

- газификация территории поселения от существующего магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск;

- перевод существующих котельных на работу от газа;

- ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторных пунктов и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- проведение мероприятий по защите территорий населенных пунктов от затопления;

- проведение изысканий с целью разведки запасов месторождений подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением п. Волошка и п. Вандыш;

- в вопросах развития санитарной очистки предусматривается

- усовершенствованные свалки вблизи п. Волошка, приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами;

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка;

- рекреация и туризм: развитие туризма; в качестве перспективных рассматриваются создание опорного центра развития туризма на территории района в п. Коноша с опорными точками на туристических маршрутах (т.ч. в п. Волоша) с развитием в них туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования «Волошское» включает в себя:

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том чсиле:

- мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

- мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

- мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

- мероприятия по развитию экономического потенциала поселения;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

3.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Волошское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зона градостроительного использования

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона специального назначения

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории МО «Волошское» приведена в таблице 3.1.1.

Параметры развития функциональных зон

и сведения о планируемых для размещения в них объектах

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 50 038 | 100 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 1249,74 | 2,50 | - |
| 2.1. | Зона градостроительного использования | 573,93 | 1,15 | индивидуальные жилые дома |
|  |  |  |  | МОУ «Волошская средняя общеобразовательная школа» п. Волошка; |
|  |  |  |  | Вандышская школа среднего общего образования п. Вандыш |
|  |  |  |  | детский сад п. Волошка; |
|  |  |  |  | Дом Культуры п. Волошка; |
|  |  |  |  | административные учреждения, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; |
|  |  |  |  | отделение связи п. Волошка; |
|  |  |  |  | ФАП п. Волошка; |
|  |  |  |  | объекты физической культуры и спорта; |
| 2.2. | Зоны сельскохозяйственного использования | 662,8 | 1,32 | хозяйства индивидуальных предпринимателей |
|  | сельскохозяйственные угодья | 662,8 |  |  |
| 2.3. | Зона специального назначения | 13,01 | 0,03 | п. Волошка |

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны линий и сооружений, связи и радиофикации;

- охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС);

- зоны санитарного разрыва;

- зоны с особым природоохранным режимом;

- рыбоохранные зоны;

- рыбохозяйственные заповедные зоны;

- зоны затопления, подтопления;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- охранные зоны и охрана геодезических пунктов.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Санитарно-защитные зоны МО «Волошское»

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объекты лесозаготовительного хозяйства | Лесозаготовка | III | 300 |
| 2. | Фермы крупнорогатого скота | Сельское хозяйство | III | 100 |
| 3. | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10) | Транспорт | IV | 100 |
| 4. | Кладбища | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 5. | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6. | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 7. | Коммунально-складская зона | Сельское хозяйство | V | 50 |
| 8. | Электроподстанция | Электроснабжение | V | 140 |

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.1.3.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

МО «Волошское»

Таблица 3.1.3.

| № п/п | Название водотока | Береговая линия | Размер ВОЗ, м | Размер ПЗП, м | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Волошка (Воложка) | 20 | 200 | 50 | 213 |
| 2 | Чистовка | 20 | 50 | 50 | - |
| 3 | Вандыш | 20 | 200 | 50 | 66 |
| 4 | Травной | 20 | 50 | 50 | - |
| 5 | Плоский | 20 | 50 | 50 | - |
| 6 | Вадъща | 20 | 50 | 50 | - |
| 7 | Верхний Корбаш | 20 | 50 | 50 | - |
| 8 | Комжа | 20 | 200 | 50 | 108 |
| 9 | Черныш | 20 | 50 | 50 | - |
| 10 | Козокса | 20 | 50 | 50 | - |
| 11 | Ерманьга | 20 | 50 | 50 | - |
| 12 | Ворзуха | 20 | 50 | 50 | - |
| 13 | Миненьга | 20 | 50 | 50 | - |
| 14 | Мяндома (мяндомка) | 20 | 50 | 50 | - |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Проектом устанавливаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения для существующих водозаборов п. Волошка и п. Вандыш.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 220 кВ.

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС) устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС)

Газораспределительные сети (ГРС) относятся к категории опасных производственных объектов.

Это обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В состав газораспределительных сетей (ГРС) входят:

- Наземные и надземные распределительные газопроводы.

- Межпоселковые газопроводы.

- Газопроводы – вводы с установленной на них запорной арматурой.

- Внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий.

- Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги.

- Отдельно стоящие регуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населённых пунктов, промышленных и иных предприятий.

- Газорегуляторные пункты, размещённые в зданиях, шкафах или блоках.

- Устройства электрохимической защиты  стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации ГРС, объекты их электропривода и энергоснабжения.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, права и обязанности эксплуатационных организаций изложены в Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных  постановлением Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000 г (СЗ РФ 2000, 348, ст.4694).

Для  ГРС  устанавливаются охранные зоны:

- Вдоль трасс наружных газопроводов –  2 метра с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями).

- Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода -  3 метра  от газопровода со стороны провода и 2 метра – с противоположной стороны.

- Вдоль  трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб -  10 метров  с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями).

- Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 метров (в виде территории,  ограниченной замкнутой линией от границ этих объектов).

- Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

- Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озёра, водохранилища, каналы -   100 метров  с каждой стороны газопровода (в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями).

- Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности  - 3 метра с каждой стороны газопровода ( в виде просек шириной 6 метров ).

- Для надземных участков газопроводов – расстояние от газопровода до деревьев должно быть не менее высоты деревьев (в течение всего срока эксплуатации газопровода).

Нормативные  расстояния устанавливаются как с учётом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и др., так и с учётом строительных норм и правил, утверждённых уполномоченным органом исполнительной власти в области градостроительства  строительства.

Ограничения, накладываемые на земельные участки, входящие в охранные зоны  ГРС.

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации ГРС на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения).

В соответствии с этими обременениями  на участках запрещено:

- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

- Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений.

- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС.

- Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных  веществ.

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений.

- Разводить огонь и размещать источники огня.

- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

- Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики.

- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них.

- Самовольно подключаться к ГРС.

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не  попадающие под перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления эксплуатационной организации.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Зоны с особым природоохранным режимом

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 4 статьи 12 Лесного кодекса РФ.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;

в.1) лесопарковые зоны;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры;

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

и) нерестоохранные полосы лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

Рыбоохранные зоны

Рыбоохранные зоны устанавливаются для р. Волошка – 200 м.

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

Рыбохозяйственные заповедные зоны

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон».

Зоны затопления, подтопления

Зона затопления, подтопления обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать проведение работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок в соответствии с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В границах зон затопления, подтопления использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»;

- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территории МО «Волошское» имеется водный пост наблюдений в п. Волошка на р. Волошка. В период весеннего (осеннего) паводка при подъеме уровня паводковых вод до критической отметки 770 см затоплению подвержены следующие объекты:

- участки индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах п. Волошка и п. Вандыш (площадь зоны затопления может составить 2 км2, куда попадают 20 жилых домов),

- дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км).

Для уточнения зоны затопления расчетными паводками различной обеспеченности по р.Волошка и ее притокам требуется проведение моделирования и гидрологических расчетов, выполняемых  специализированной организацией.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация МО «Волошское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Территория МО сохраняется в установленных административных границах на площади  50 038 га, что составляет 10,5  % от территории Коношского района.

Все население муниципального образования сохраняет на перспективу статус сельского населения.

Поселок Волошка остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории муниципального образования остается река Волошка.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры муниципального образования взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией) транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, железнодорожная магистраль Москва–Архангельск. Функционально-планировочная структура п. Волошка остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории МО «Волошское» должны строиться на решении следующих задач:

•	учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской области» и «Схеме территориального планирования муниципального образования «Коношский муниципальный район», которые рассматривают территорию МО «Волошское» в качестве активной составляющей системы расселения района;

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала муниципального образования – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств;

•	развитие транспортных автомобильных (строительство новых или реконструкция существующих автодорог) связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•	решения проблем инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и муниципального образования с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории муниципального образования системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования на основе функционирующих сейчас предприятиях и ЛПХ специализирующихся на молочном и мясном животноводстве, а также растениеводстве;

- развитие промышленности на территории МО «Волошское» на основе лесозаготовительной и лесопильной промышленности;

- сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции автодорог на территории муниципального образования экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих коммунальных площадках;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этого предприятия, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых территорий; строительство там объектов деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны производственно-коммунальных объектов.

3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории п. Волошка.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в размере 1,2 тыс. чел. А жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 39,4 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность составит 39,26 кв. м на чел. (с учетом ликвидации всего ветхого и аварийного жилищного фонда).

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования.

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт зданий школы и детского сада.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в п. Волошка, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптеки при ФАПе в п. Волошка;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт Дома культуры в п. Волошка;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- организация спортивных площадок в п. Вандыш;

на расчетный срок:

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в п. Волошка.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство кафе на 25 мест в п. Волошка;

на расчетный срок:

- размещение объектов торговли в п. Волошка и п. Вандыш.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция и ремонт зданий школы и детского сада;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в п. Волошка, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- организация аптеки при ФАПе в п. Волошка;

- капитальный ремонт Дома культуры в п. Волошка;

- организация спортивной площадки в п. Вандыш;

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка;

- размещение отделения банка в п. Волошка;

- строительство кафе на 25 мест в п. Волошка;

- размещение объектов торговли в п. Волошка и п. Вандыш.

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт:

на I очередь:

- замена грунтовых покрытий на покрытия переходного типа (щебень, гравий, ПГС, обработанные вяжущими материалами);

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- реконструкции грунтовых автодорог местного значения;

- размещение придорожных автосервисных комплексов на автодорогах регионального значения;

на расчетный срок:

- обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием, кроме населенных пунктов с исчезающе малочисленным населением. К таким населенным пунктам грунтовые подъезды должны быть доведены до уровня грунтовоулучшенных покрытий.

Пассажирское сообщение:

- обновление парка автобусов, обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов.

- развитие автобусного сообщения.

Объекты обслуживания транспорта:

Обеспеченность легковыми индивидуальными автомобилями на расчетный срок принято 400 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Общее количество легковых автомобилей на расчетный срок составит около 476 автомобилей.

В соответствии с нормативными показателями (1200 автомобилей на 1 топливораздаточную колонку АЗС и 200 легковых автомобилей на 1 пост СТО) для обслуживания легкового индивидуального транспорта МО «Волошское» строительство АЗС на расчетный срок не потребуется.

Суммарное количество постов СТО на расчетный срок – 1 пост.

Строительство СТО емкостью 1 поста возможно в п. Волошка

Кроме этого, на территории поселения имеется возможность разместить придорожный комплекс на автодороге регионального значения рядом с п. Волошка (Схемой территориального планирования Коношского муниципального района Архангельской области планируется развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных транспортных магистралей вблизи п. Волошка).

3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Водоснабжение планируется осуществлять от действующего водозабора. В связи с большим износом сетей и оборудования объекта водоснабжения необходима реконструкция и модернизация. Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектом предусмотрено:

- строительство централизованной системы канализации с отведением сточных вод на сооружения биологической очистки;

- проведение изысканий с целью разведки  запасов месторождений подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов п. Волошка-и п. Вандыш;

- замена уличной водопроводной сети – 1,6 км;

- разработка и внедрение станции водоподготовки там, где вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- замене чугунных трубопроводов на полиэтиленовые;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- в качестве наружного пожаротушения использование существующих и проектируемых пожарных водоемов, на внутреннее пожаротушение запас воды храниться в баке водонапорных башен;

- установка водосчетчиков, оборудованных централизованным водоснабжением.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- установка приборов учета холодной воды на водозаборных колонках;

- очистка воды из скважин с помощью сменных и многократно регенерируемых фильтров – картриджей. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины, для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

- очистка воды из шахтных колодцев с помощью бытовых фильтров непосредственно у населения, для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

- капитальный ремонт зданий скважин;

- организация дополнительных пожарных водоемов.

Согласно планам строительства, ввод нового жилищного фонда планируется в существующих районах застройки. По данным предоставленным администрацией МО «Волошское» обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не планируется. Следовательно требуется:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

По результатам анализа сделан вывод – необходимо:

- установка приборов учета сточных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений вблизи п. Волошка;

- в п. Вандыш предлагается устройство локальных очистных сооружений канализации для отдельных домов или групп зданий.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

МО «Волошское» планируется газифицировать сетевым природным газов, планируется перевод существующих котельный на работу от газа.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории района предлагается осуществлять при помощи газовых котлов типа OLB – 700 GD и OLB – 500 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

При отставании сроков технического перевооружения котельных и необходимости ввода новых теплопотребляющих объектов в капитальной застройке целесообразно применение индивидуальных (автономных и крышных) котельных.

Для остальных котельных, в сроки первой очереди потребуется реконструкция или замена изношенного котельного оборудования особенно это мероприятия важно для социально важных объектов.

В рамках программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» на территории Коношского муниципального района планируется проведение следующих мероприятий.

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- перевод существующих котельных на работу от газа;

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- замена и реконструкция котлов и котельного оборудования.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующей котельной с заменой изношенного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции общей протяженностью 1,9 км;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Мероприятия по модернизации и развитию газоснабжения:

МО «Волошское» планируется газифицировать сетевым природным газом, планируется перевод существующих котельных на работу от газа. Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области» газоснабжение до населенных пунктов МО «Волошское» планируется по межпоселковому газопроводу от ГРС «Няндома».

Расчётный объём газопотребления для поселений Коношского района должен быть уточнён на дальнейших стадиях проектирования (генеральные схемы газоснабжения и газификации, проекты генеральных планов поселений) с учётом газопотребления объектов теплоэнергетического комплекса и вариантов развития централизованного теплоснабжения поселений. Потребление сжиженного газа по мере появления природного будет снижаться.

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Коношского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Электроснабжение МО «Волошское» на рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять от энергосистемы Архангельской области через существующую  ПС 110/10 кВ «Волошка».

В первую очередь необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВт. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

На расчетный срок:

- широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы);

- работа с населением по вопросам экономии энергии.

Основными первоочередными мероприятиями:

- замена в организациях и учреждениях ламп накаливания на энергосберегающие;

- введение в эксплуатацию дополнительные трансформаторные пункты и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- провести оценку технического состояния оборудования подстанции ПС 110/10 кВ «Волошка»;

- реконструкция ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предусмотрено:

- перевод аналогового оборудования на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами существующей свалки вблизи п. Волошка (усовершенствование свалки ТБО). Оформить земельные участки согласно требованиям законодательства;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- модернизация парка мусоровозов;

- установка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

3.4. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения

Коношский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  зон на территории области.

В Коношском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Волошское» видится - туризм, лесозаготовка и сельское хозяйство.

Опорным центром развития историко-познавательного туризма являются п. Волошка.

Отделом культуры администрации Коношского района проводится значительная работа по формированию туристско-рекреационной инфраструктуры. Создан туристско-информационный центр в районной библиотеке, разработаны туристические, этнографические маршруты, создан красочный путеводитель, развиваются традиции народного творчества и  гостеприимства (в т.ч. п. Волошка).

3.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения Генерального плана МО «Волошское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод:

В целях решения задач охраны подземных и поверхностных вод в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- в целях охраны поверхностных вод р. Волошка от загрязнения бытовыми сточными водами необходимо строительство централизованной системы канализации с отведением сточных вод на сооружения биологической очистки. Фактов загрязнения и истощения подземных вод не зарегистрировано;

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (СТО, стоянок автомашин).

Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов:

В целях решения задач по охране окружающей среды от физических факторов в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории МО «Волошское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

Мероприятия по охране почв:

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- закрытие свалок на землях несоответствующих категории;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира:

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

На территории МО «Волошское» отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Планируемые особо охраняемые природные территории

Схемой территориального планирования Архангельской области на территориях, имеющих природоохранную ценность  различного характера, планируется организация новых ООПТ регионального значения. На территории МО «Волошское» планируется создание заказника «Волошский».

Целью создания заказника «Волошский» является охрана лесоболотных ландшафтов на водноледниковой равнине с участками старовозрастных еловых и сосновых лесов, восстановление флоры и фауны прилегающих территорий, пострадавших от сплошных рубок, поддержание общего экологического баланса на юге области. Заказник предлагается организовать на землях лесного фонда Коношского лесничества (Коношское уч. л-во: кв: 1,6ч,7ч,9ч,10; Фоминское уч. л-во: кв: 47ч,60,61,75,78, 79,80,95ч,96ч,97,98; Вандышское уч. л-во: кв: 70,71,83,84,95-99). Общая площадь заказника составит 9,6 тыс.га.

Режим особой охраны территорий заказника «Волошский»

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территории государственного природного заказника постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания природного заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории заказника «Волошский» определяется положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Задачи и особенности режима особой охраны заказника «Волошский» определяется органами исполнительной власти Архангельской области, принявшими решение о создании государственного природного заказника.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в заказнике «Волошский» режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- усовершенствованные свалки вблизи п. Волошка, приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Коношского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности

Общие положения

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Коношского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории СП обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте);

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера;

- котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная остановка;

- пожары в жилом секторе.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- леса зеленой зоны;

- защитные полосы лесов вдоль водоемов, автомагистралей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи;

- паводковые подтопления в пойме рек;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, гололед;

- весенние палы.

Населенные пункты, попадающие в зону подтопления

Таблица 3.6.1.

| № | Наименование населенного пункта | Количество домов попадающих в зону ЧС | Количество населения, попадающих в зону ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Волошка МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |
| 2 | п. Вандыш МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

Мероприятия по защите населения от ЧС техногенного и природного характера проводятся в соответствии  с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность боевых пожарных расчетов.

В МО «Волошское» имеются 1 пожарная часть ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 в п. Волошка. Имеются первичные средства пожаротушения: пожарные водоемы в сельских населенных пунктах.

Данные по пожарной части МО «Волошское»

Таблица 10.3.1.

| № п.п. | Полное наименование ПЧ, Адрес | Вид пожарной охраны | Хар-ка пож. депо (кол-во выездных ворот), износ зданий % | Личный состав (по штату) | Автотехника по штату (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 п.Волошка, ул.Пионерская, д.1 | ПСС | ТИП 5, 100 % | 6 | 2 АЦ |

Работу по защите объектов и полосы отвода компании ОАО "РЖД" от пожаров осуществляет Вологодский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ.

Пожарные поезда предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, локализации и тушения лесных пожаров в пределах своих тактико-технических возможностей.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- привести в исправное состояние все пожарные водоемы;

- совершенствование системы оповещения.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, в том числе населенные пункты: | га | 50038 | 50038 | 50038 |
| 1.1 | п. Волоша | га | 438,86 | 438,86 | 438,86 |
|  | п. Вандыш | га | 135,07 | 135,07 | 135,07 |
| 2. | Население, в том числе | чел. | 975 | 1025 | 1190 |
| 2.1. | п. Волоша | чел. | 746 | 784 | 911 |
|  | п. Вандыш | чел. | 229 | 240 | 279 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 41,0 | 38,4 | 39,4 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 42,0 | 37,5 | 33,1 |
| 4. | Социальная инфраструктура |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 5 | 8 | 10 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | железная дорога | км | 17,1 | - | - |
| 5.2. | автомобильные дороги регионального значения | км | 26,2 | - | - |
| 5.2. | улично-дорожная сеть | км | 6,0 | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | 19,5 | 123,1 | 142,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 102,5 | 119,0 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | км | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | н/д | 128,1 | 148,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/ сут | н/д | 102,5 | 119,0 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | тыс. кВт/год | н/д | 1,13 | 1,61 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 7,67 | 8,40 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа | тыс. м3/ год | - | 225 | 262 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 422 | 1689 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | - | - | - |